Муниципальное унитарное предприятие

«Водопроводно-канализационное хозяйство»

с 01.01.2017 по 31.12.2017 год

МУП «Водоканал»

Стабильно работающее предприятие коммунального комплекса                       г. Урюпинск с общей численностью работающих 211 человек, в том числе:

- водопроводный участок - 64 человек;

- канализационный участок - 56 человека;

- механический участок – 26 человек;

- электро. участок – 9 человек;

- рем. строй группа – 5 человек;

- лабораторный центр – 12 человек;

- абонентский отдел –  10 человек;

- АУП-29 человек.

Работниками предприятия осуществляется водоснабжение  и водоотведение  для предприятий, организаций, учреждений, а также населения г. Урюпинск.

Водоснабжение.

Система водоснабжения г. Урюпинск охватывает 92 % населения и  представлена:

- 8 артезианских скважин расположенных в пойме р. Хопер;

- 9 артезианских скважин расположенных в черте г. Урюпинск, в том числе 4 оснащены станциями обезжелезивания;

- 1 фильтровальная станция;

- 1 станция  второго подъема;

- 1 станция третьего подъема;

- водопроводные сети 154,44 км;

- водопроводных колодцев 4950  ед. (2975 абонентов);

- пожарных гидрантов 129 ед.;

- водоразборных колонок 212 ед.;

Общий объем запасов воды  хранящейся в резервуарах чистой воды составляет 4 тыс. м3. (Два резервуара каждый объемом 2 тыс. м3)

Водоотведение.

Система водоотведения г. Урюпинск охватывает 45 % населения и представлена:

- 11 канализационно-насосными станциями;

- 1 главная канализационно-насосная станция;

- канализационные сети 61,92 км;

- канализационных колодцев 2725 ед. (1382 абонентов);

- комплекс очистных сооружений канализации биологической очистки.

Машинотракторный парк.

- Машинотракторный парк составляет 29 единиц техники, в том числе:

- грузовые автомобили – 10 ед.,со средним сроком эксплуатации 24 лет;

- легковой транспорт – 10 ед., со средним сроком эксплуатации 10 лет;

- трактора, экскаваторы – 7 ед., со среднем сроком эксплуатации 19 лет;

- прицеп тракторный – 2 ед., срок эксплуатации 35 года.

ЧТО СДЕЛАНО

Что сделано в 2017 году.

Водоснабжение:

- Произведена замена бактерицидных установок  станции обезжелезивания №4 в количестве 3 шт.

- Заменен насосный агрегат  NB 100-250 /242 на насосной станции 2-го подъема

- Заменен насосный агрегат  NB 100-250 /242  на насосной станции 3-го подъема

- Заменены насосные агрегаты ЭЦВ 10-63-110 на скважинах №1,3,6,7 в пойме р. Хопер

- Заменен стальной водопровод Ду=100мм на трубу ПНД по ул. Краснофлотская

- Заменен участок стального водопровода Ду=100 мм по ул. Лабораторная

- Замена частично стальной водопровод на трубу ПНД  Ду=150 мм ул. Киквидзе,1

- Выполнен ремонт кровли боксов на территории администривно-бытового корпуса пер. Л. Толстого, 32

- Выполнена замена запорной арматуры на водопроводных сетях холодного водоснабжения: Ду=50 – 2 шт.

Ду=80 – 1 шт.

Ду=100 – 8 шт.

Ду=150 – 7 шт.

Ду=250 – 1 шт.

10.  Произведена замена пожарного гидранта в количестве – 1 шт.

11. Произведен ремонт водопроводных колодцев холодного водоснабжения в количестве 25 шт.

12. Устранено аварий на водопроводных сетях холодного водоснабжения в количестве 16 шт.:

- ул. Гора Восточная;

- Скважина №1 пойма р. Хопер;

- Скважина №4 пойма р. Хопер ;

-  ул. г. Восточная 131;

- ул. Ворошилова х ул. Брестская  замена участка трубы L- 25п/м на

трубу ПНД Ду63мм.;

- ул. Кривошлыкова Д.С. «Чебурашка» замена участка трубы L- 5п/м на

трубу ПНД Ду63мм.;

- ул. Штеменко 7 замена участка трубы L- 7п/м на трубу ПНД Ду110мм.;

- ул. Крупская 64  замена участка трубы L- 2п/м на трубу ПНД Ду110мм.;

- ул. Гастелло х пер. Коммунальный замена участка трубы L- 2п/м на

трубу ПНД Ду110мм.;

- ул. Репина 3 замена отвода Ду108мм.;

- территория ЦРБ  замена участка трубы L- 12п/м на трубу ПНД Ду63мм.;

-  ул. Кривошлыкова х пер. Набережный  замена участка трубы L-

35п/м на трубу ПНД Ду110мм.;

-  пр. Ленина 86  замена участка трубопровода Ду150мм.;

-  ул. Октябрьская 129 замена участка трубопровода Ду150мм ;

- пер. Коммунальный х пер. Островского частичная замена труб ПНД Ду315мм;

- ул. Лермонтова 29 труба ПНД Ду110мм.

13. Выполнены подрядные работы:

- строительство зимнего водопровода на многоквартирный жилой дом по ул. Красногвардейская, 11б.;

-  строительство зимнего водопровода на магазин по пр. Ленина.;

14.  Произведена замена вводов холодного водоснабжения на многоквартирные дома:

- ул. Чапаева замена на трубу ПНД Ду=110мм протяженностью 12 п/м.;

- ул. Л. Чайкиной, 14 замена на трубу ПНД Ду=110мм протяженностью 15

п/м.;

- ул. Штеменко, 7 замена на трубу ПНД Ду=110мм протяженностью 17

п/м.

Итого по разделу водоснабжение:   7037,36  тыс. руб.

Водоотведение:

- Заменен напорный коллектор (правого) от канализационной насосной станции №5 на трубу ПНД Ду=200мм протяженностью 2400 п/м.

- Заменены оконные блокои в здании административно-бытовой корпус  очистных сооружений канализации.

- Произведен монтаж камеры переключения стоков канализационной насосной станции №2.

- Ремонт вторичных отстойников.

- Ремонт первичного отстойника.

- Ремонт станции канализационной насосной станции №2 -1.

- Устранено подпоров на канализационных сетях  1244 шт.

- Выполнен ремонт канализационных колодцев 31 шт.

- Выполнен ремонт запорной арматуры в количестве 22 шт.

- Произведена замена запорной арматуры на канализационных насосных станциях в количестве 13 шт.:

-  №1 – Ду=150мм – 2 шт.;

-  №2 – Ду=200мм – 2 шт.;

Ду=150 – 2 шт.;

-  №4 – Ду=100мм – 1 шт.;

Ду=150 – 2 шт.;

-  №5 -  Ду=200мм – 2 шт.;

-  №12 – Ду=100мм – 1 шт.;

-  №7 – Ду=80мм – 1 шт.;

11. Произведен ремонт обратных клапанов в количестве 19 шт.

12. Выполнена замена клапанов на  канализационных насосных станциях в количестве – 6 шт.:

-  №1 – Ду=150мм – 1 шт.;

-  №2 – Ду=150мм – 2 шт.;

-  №4 – Ду=100мм – 1 шт.;

-  №5 – Ду=150мм – 1 шт.;

-  на очистных сооружениях канализации на насосной станции №1 – Ду=150 мм – 1 шт.

13. Произведен ремонт насосов на канализационно насосных станциях в количестве  19 шт.

14. Выполнена замена насосов на  канализационно насосной станции №4 в количестве  2 шт.

15. Выполнены подрядные работы по строительству самотечной

наружной канализации  центра  культурного развития ул.

Красноармейская, 9.

16.  Выполнен ремонт горячего водоснабжения здания административно-

бытового корпуса очистных сооружений канализации.

Итого по разделу водоотведение:  6841,56    тыс. руб.

ВСЕГО  за 2017 год:    13878,92   тыс. руб.